## Slide 1
Pose Estimation in Gebäuden anhand von Convolutional Neural Networks und simulierten 3D-Daten
Kolloquim zur Bachelorarbeit
Abdullah Sahin

## Slide 2: Einleitung
Pose Estimation in Gebäuden verschafft im Bauwesen z.B.:
  automatische Baufortschritterfassung
  Facility-Management & Navigation über Augmented Reality
visuelle Lokalisierungsverfahren
  VO oder SLAM sind relativ zum Ausgangspunkt
  Absolute Bestimmung möglich durch:
    Suchen eines korrespondierendes Bildes in einer Bildergalerie
    Pose Regression über Bild-Features
Ansätze über KNN wie z.B. PoseNet
  Ermittlung der Ground-Truth-Daten über SfM genügt

## Slide 3: S. der Forschung & Grundlagen
Acharya et al. erhoben Daten aus Simulation statt über SfM
  Trainiert mit unterschiedlichen synth. Datentypen => 5m, 20°
  Trainiert mit Gradientenbildern der synth. Daten => 2m, 7°
Ziel: diesen Ansatz in größeren Gebäuden auf längeren Strecken zu untersuchen
  mehrere Richtung & Etagenebenen

## Slide 4: CNN Architektur
ß ist Balance zwischen Position p und Quaterion q
  Empfohlen zwischen 120 und 750 in Gebäuden
GoogLeNet, ILSVRC ’14 Sieger
PoseNet, 1. CNN zur Pose-Regression

## Slide 5: Methodik
Erhebung der realen Daten
Generierung der synth. Daten
Verarbeitung der Daten
Datensätze
Trainingsparameter

## Slide 6: Erhebung der realen Daten
beliebige Kameras
  SfM-Methoden
Intel Realsense T265 & D435
  versicherte bei gegebenen Bestkoniditionen einen Drift von 1%
Roboter Operating System (ROS)
  Hardware gesteuert und Datenfluss synchronisiert
T265
D435

## Slide 7: Generierung der synth. Daten
3D-Gebäudesmodell aus BIM in Blender v. 2.79b simuliert
(bestmögliche) Imitation der Aufnahmestrecken
  0.05m Intervallen mit +/- 10° Neigung in je y- und z-Achse
Insgesamt 3 Typen (angelehnt an Acharya et al.)
  cartoon, edge, photoreal

## Slide 8: Verarbeitung der Daten
Gradientenbild
  reale Bilder auf die Größe der synth. Daten skaliert
Treshold-Verfahren
  Unterdrückung der durch die synth. Lichter entstandenen Artefakte

## Slide 9: Datensätze
länger, in mehrere Richtungen verlaufend und auf mehrere Etagenebenen erstreckend
Daten erhoben:
  nördliche Hälfe des 6. Stockwerkes des IC-Gebäudes der RUB (IC)
  Seminargebäude der Hochschule Bochum (HS)

## Slide 10: Trainingsparameter
Hyperparameter wurden übernommen bzw. gleichermaßen bestimmt oder im selben Verhältnis zum Datensatz gewählt.
Hyperparameter Beta wurde wie empfohlen via Grid-Search bestimmt
  Trainiert und Evaluiert mit realen Daten
  Ergebnis dient als Referenzwert

## Slide 11: Ergebnisse
Evaluationsergebnis
  Abweichung der Position in Meter und den Orientierungsfehler in Grad
  werden anhand der Positionsfehler verglichen
Akkuratesse gibt an:
  Median der Evaluationsergebnisse
Evaluation
  1.: Gradientenbilder der korrespondierenden synthetischen Evaluationsdaten
  2.: Gradientenbilder der realen Evaluationsdaten

## Slide 12: IC-loop
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsdaten in einem ca. 5m x 30m großen Teilbereich
  Die Orientierung als die Aufnahmerichtung der unteren horizontalen Strecke
Referenzwert: 1.93m, 4.26°

## Slide 13: HS-gamma
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsdaten in einem ca. 20m x 5m großen Teilbereich
  Die Orientierung als die Aufnahmerichtung der horizontalen Strecken
Referenzwert: 0.95m, 7.53°

## Slide 14: HS-stairs-up
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsergebnisse zwischen der dem oberen und unteren Treppenlauf
  abwechselnd größere Positionsfehler
  Die Orientierung wurde abwechselnd in der entgegengesetzten Orientierung bestimmt
Referenzwert: 0.94m, 8.33°

## Slide 15: HS-stairs-down
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsergebnisse zwischen der dem oberen und unteren Treppenlauf
  abwechselnd größere Positionsfehler (sichtbarer)
  Die Orientierung wurde abwechselnd in der entgegengesetzten Orientierung bestimmt (sichtbarer)
Referenzwert: 0.87m, 9.25°

## Slide 16: Zusammenfassung
Referenzwert: durch die Bestimmung des Hyperparameters Beta der Kostenf.
Evaluation 1: Gradientenbilder der korrespondierenden synth. Daten
Evaluation 2: Gradientenbilder der realen Daten

## Slide 17: Diskussion
Diskussion der angewandten Methodik
Diskussion der Ergebnisse
Empfehlungen für weiterführende Forschung

## Slide 18: D. der angewandten Methodik
reale Daten wiesen bis zu 5% Drift auf
  negativer Einfluss auf die domänenübergreifende Evaluation
Akkuratesse ist vom Zufall abhängig
  5 Trainingsprozesse sind wenig
Hyperparameter
  wurden nicht optimiert, könnten auf den Datensatz von Acharya et al. optimiert sein

## Slide 19: D. der Ergebnisse
HS-stairs-down & HS-stairs-up
  keine Generalisierungsfähigkeit zu erkennen (perceptual-aliasing)
IC-loop & HS-gamma
  ca. 5m breiten und 20m bis 30m langen Teilbereich
  nur eine Richtung
  Parallelen zur Acharya et al.‘s Datensatz
PoseNet ist nicht begrenzt
  mit Daten der gleichen Domäne konnte ca. 1m Positionsakkuratesse erzielt werden
  Walch et al. erzielten mit TUM-Datensatz (größer als die Obigen) ca. 2m Positionsakkuratesse
  => domänenübergreifende Training mit Gradientenbildern nur auf 5m x 30m in einer Richtung

## Slide 20: Empf. für weiterf. Forschungen
Anzahl der Trainingsprozesse bei gleichen Hyperparameter erhöhen
  bessere Ergebnisse erzielen oder ausschließen => bestes synth. Datentyp bestimmen
Optimierung der Hyperparameter
  führt zu besseren Ergebnissen
Nachfolger von PoseNet
  versichern Verbesserung

## Slide 21: Fazit
Insgesamt wurde der Ansatz mit 2 Gebäuden auf 4 Strecken untersucht
Durchschnittliche Akkuratesse von ca. 1m, 8° bei Daten der gleichen Domäne
Domänenübergreifend: 10.95m, 49.69°
  Parallelen ließen schlussfolgern, dass der Ansatz begrenzt ist
Lokalisierungsverfahren undenkbar
  Potenzielle Akkuratesse von ca. 1m im direkten Gebrauch ungeeignet, allerdings durch Kaskadeneffekt verbesserbar

## Slide 22: Fazit
Unzureichende Akkuratesse bei domänenübergreifende Evaluation
  liegt den Simulationsdefiziten und domänenspezifische Artefakte zugrunde
Lohnenswerte Untersuchung:
    Diskrepanzminimierung zwischen synth. und realen Daten durch z.B. GANs
    Ferner: Beschränkungen der möglichen Posen im Trainingsprozess

## Slide 23
Vielen Dank
für eure Aufmerksamkeit!