## Slide 1
Pose Estimation in Gebäuden anhand von Convolutional Neural Networks und simulierten 3D-Daten
Kolloquim zur Bachelorarbeit
Abdullah Sahin

## Slide 2: Einleitung
Pose Estimation in Gebäuden verschafft im Bauwesen z.B.:
  automatische Baufortschritterfassung
  Facility-Management & Navigation über Augmented Reality
visuelle Lokalisierungsverfahren
  VO oder SLAM sind relativ zum Ausgangspunkt
  Absolute Bestimmung möglich durch:
    Suchen eines korrespondierendes Bildes in einer Bildergalerie
    Pose Regression über Bild-Features
Ansätze über KNN wie z.B. PoseNet
  Ermittlung der Ground-Truth-Daten über Structur-from-Motion Methoden genügt

## Slide 3: S. der Forschung & Grundlagen
Acharya et al. erhoben Daten aus Simulation statt über SfM-Methoden
  Trainiert mit unterschiedlichen synth. Datentypen => 5m, 20°
  Trainiert mit Gradientenbildern der synth. Daten => 2m, 7°
Ziel: diesen Ansatz in größeren Gebäuden auf längeren Strecken zu untersuchen
  mehrere Richtung & Etagenebenen

## Slide 4: Methodik
Erhebung der realen Daten
Generierung der synth. Daten
Verarbeitung der Daten
Datensätze
Trainingsparameter

## Slide 5: Methodik
Erhebung der realen Daten
Generierung der synth. Daten
Verarbeitung der Daten
Datensätze
Trainingsparameter

## Slide 6: Verarbeitung der Daten
Gradientenbild
Treshold-Verfahren
  Unterdrückung der durch die synth. Lichter entstandenen Artefakte
Beispiele

## Slide 7: Datensätze
Ziel: länger, in mehrere Richtungen verlaufend und auf mehrere Etagenebenen erstreckend
Daten erhoben:
  nördliche Hälfe des 6. Stockwerkes des ICs
  Seminargebäude der Hochschule Bochum (HS)

## Slide 8: Ergebnisse
Evaluationsergebnis
  werden anhand der Positionsfehler verglichen
Akkuratesse eines Netzwerkes gibt an:
  Median der Evaluationsergebnisse
Evaluation
  1.: Gradientenbilder der korrespondierenden synthetischen Evaluationsdaten
  2.: Gradientenbilder der realen Evaluationsdaten
Referenzwert
  erhaltene Werte bei der Hyperparameterbestimmung

## Slide 9: IC-loop
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsdaten in einem ca. 5m x 30m großen Teilbereich
  Die Orientierung als die Aufnahmerichtung der unteren horizontalen Strecke
Referenzwert: 1.93m, 4.26°

## Slide 10: HS-gamma
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsdaten in einem ca. 5m x 20m großen Teilbereich
  Die Orientierung als die Aufnahmerichtung der horizontalen Strecken
Referenzwert: 0.95m, 7.53°

## Slide 11: HS-stairs-up
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsergebnisse zwischen der dem oberen und unteren Treppenlauf
  abwechselnd größere Positionsfehler
  Die Orientierung wurde abwechselnd in der entgegengesetzten Orientierung bestimmt
Referenzwert: 0.94m, 8.33°

## Slide 12: HS-stairs-down
Das Netzwerk bestimmte:
  alle Evaluationsergebnisse zwischen der dem oberen und unteren Treppenlauf
  abwechselnd größere Positionsfehler (sichtbarer)
  Die Orientierung wurde abwechselnd in der entgegengesetzten Orientierung bestimmt (sichtbarer)
Referenzwert: 0.87m, 9.25°

## Slide 13: Diskussion
Diskussion der angewandten Methodik
Diskussion der Ergebnisse
Empfehlungen für weiterführende Forschung

## Slide 14: Diskussion
Diskussion der angewandten Methodik
Diskussion der Ergebnisse
Empfehlungen für weiterführende Forschung

## Slide 15: Diskussion der Ergebnisse
HS-stairs-up & HS-stairs-down
  keine Generalisierungsfähigkeit zu erkennen (perceptual-aliasing)
HS-stairs-up
HS-stairs-down

## Slide 16: Diskussion der Ergebnisse
IC-loop & HS-gamma
  ca. 5m breiten und 20m bis 30m langen Teilbereich
  nur eine Richtung
  => Parallelen zur Acharya et al.‘s Datensatz
IC-loop
HS-gamma
Acharya et al.

## Slide 17: Diskussion der Ergebnisse
IC-loop schlechte Ergebnisse wegen perceptual-aliasing
  vertikale & horizontale Strecken waren optisch gleich
HS-gamma hatte eindeutige Strecken
  eventuell: hohes Level-of-Detail der HS-Simulation
  aber: Gemeinsamkeiten zu IC-loop & Acharya et al.
PoseNet ist nicht begrenzt
  Daten der gleichen Domäne: ca. 1m Positionsakkuratesse
  Walch et al. mit TUM-Datensatz (größer als die Obigen): ca. 2m Positionsakkuratesse
  => domänenübergreifende Anwendung mit Gradientenbildern kann begrenzt sein

## Slide 18: Fazit
Insgesamt wurde der Ansatz mit 2 Gebäuden auf 4 Strecken untersucht
Durchschnittliche Akkuratesse von ca. 1m, 8° bei Daten der gleichen Domäne
Domänenübergreifend: 10.95m, 49.69°
  Parallelen ließen schlussfolgern, dass der Ansatz begrenzt ist
Lokalisierungsverfahren undenkbar
  Potenzielle Akkuratesse von ca. 1m im direkten Gebrauch ungeeignet, allerdings durch Kaskadeneffekt verbesserbar

## Slide 19: Fazit
Unzureichende Akkuratesse bei domänenübergreifende Evaluation
  liegt den Simulationsdefiziten und domänenspezifische Artefakte zugrunde
Lohnenswerte Untersuchung:
  Diskrepanzminimierung zwischen synth. und realen Daten durch z.B. GANs
  Ferner: Beschränkungen der möglichen Posen im Trainingsprozess

## Slide 20
Vielen Dank
für eure Aufmerksamkeit!

## Slide 21: CNN Architektur
ß ist Balance zwischen Position p und Quaterion q
  Empfohlen zwischen 120 und 750 in Gebäuden
GoogLeNet, ILSVRC ’14 Sieger
PoseNet, 1. CNN zur Pose-Regression

## Slide 22: Erhebung der realen Daten
beliebige Kameras
  SfM-Methoden
Intel Realsense T265 & D435
  versicherte bei gegebenen Bestkonditionen einen Drift von 1%
Roboter Operating System (ROS)
  Hardware gesteuert und Datenfluss synchronisiert
T265
D435

## Slide 23: Generierung der synth. Daten
3D-Gebäudesmodell aus BIM in Blender v. 2.79b simuliert
(bestmögliche) Imitation der Aufnahmestrecken
  0.05m Intervallen mit +/- 10° Neigung in je y- und z-Achse
Insgesamt 3 Typen (angelehnt an Acharya et al.)
  cartoon, edge, photoreal

## Slide 24: Trainingsparameter
Hyperparameter wurden übernommen bzw. gleichermaßen bestimmt oder im selben Verhältnis zum Datensatz gewählt.
Hyperparameter Beta wurde wie empfohlen via Grid-Search bestimmt
  Trainiert und Evaluiert mit realen Daten
  Ergebnis dient als Referenzwert

## Slide 25: Zusammenfassung
Referenzwert: durch die Bestimmung des Hyperparameters Beta der Kostenf.
Evaluation 1: Gradientenbilder der korrespondierenden synth. Daten
Evaluation 2: Gradientenbilder der realen Daten

## Slide 26: D. der angewandten Methodik
reale Daten wiesen Drift auf
  negativer Einfluss auf die domänenübergreifende Evaluation
Akkuratesse ist vom Zufall abhängig
  5 Trainingsprozesse sind wenig
Hyperparameter
  wurden nicht optimiert, könnten auf den Datensatz von Acharya et al. optimiert sein

## Slide 27: Empf. für weiterf. Forschungen
Anzahl der Trainingsprozesse bei gleichen Hyperparameter erhöhen
  bessere Ergebnisse erzielen oder ausschließen => bestes synth. Datentyp bestimmen
Optimierung der Hyperparameter
  führt zu besseren Ergebnissen
Nachfolger von PoseNet
  versichern Verbesserung